## Slide 1
MMCare
智能跌倒检测看护系统
基于 Renesas RA6M5 (R7FA6M5BF)
项目技术报告
2026 年 6 月
核心能力
LD6002C毫米波雷达跌倒检测
OLED实时状态显示
MY1680语音播报报警
ML307R 4G远程云上报
NTC温度实时监测
声光一体化报警
200MHz/1MB Flash/512KB RAM
Keil MDK/FSP驱动框架

## Slide 2
项目概述
背景
老龄化加速独居老人跌伤突出
黄金救援时间短人工效率低
毫米波雷达非接触检测
4G远程实时告警
目标
高可靠跌检+声光报警
4G云平台上报
环境温度实时监测
模块化易扩展
场景
养老院卫生间监测
独居老人居家看护
康复中心监护
医疗机构辅助
构成
R7FA6M5BF+LD6002C+OLED+MY1680+ML307R+NTC+LED+蜂鸣器。10ms Tick非阻塞调度。

## Slide 3
硬件平台 MCU选型
R7FA6M5BF核心参数
内核
ARM Cortex-M33 TrustZone
主频
200MHz PLL:24MHz x25/3
Flash
1MB (1048576B)
SRAM
512KB (524288B)
Data Flash
8KB
封装
BGA-176
电压
3.3V
调试
SWD P300/P108
IDE
Keil MDK v5
FSP
Renesas FSP
编译器
ARMCC6
安全启动
TrustZone隔离
异常Secure
IWDT禁用
LVD0 2.80V
HOCO禁用
Stack 0x400 Heap 0
外设
SCI UART多路
IIC主机(OLED)
ADC 12位(NTC)
GPT定时器
DAC 2路
丰富GPIO

## Slide 4
外设连接与引脚分配
外设
通信
通道
引脚
参数
功能
LD6002C
UART4
4
P315/P900
115200
跌倒检测TinyFrame
MY1680
UART2
2
P301/P302
9600
语音SD卡BUSY P413
ML307R
UART9
9
P109/P110
115200
HTTP云上报
OLED
I2C1
1
P511/P512
400kHz
128x64 0x3C
NTC
ADC0
Ch3
P003
12bit
B=3950 10k
蜂鸣器
GPIO
-
P415
高有效
报警驱动
LED405
GPIO
-
P405
高有效
跌倒闪烁
LED202
GPIO
-
P202
高有效
常亮
LED604
GPIO
-
P604
高有效
有人亮
MOS606
GPIO
-
P606
高导通
10s/2s周期
FSP驱动 Keil MDK编译

## Slide 5
系统时钟架构
时钟源
XTAL=24MHz HOCO=20MHz Sub=32.768kHz
PLL
Src=XTAL /3 x25=200MHz ICLK=200MHz
总线
PCLKA=100 PCLKB=50 PCLKC=50 PCLKD=100 BCLK=100 FCLK=50 MHz
外设
GPT PCLKD(100M) UART内部钟 ADC PCLKD I2C PCLKB

## Slide 6
LD6002C毫米波雷达
TinyFrame协议
SOF+ID(2)+LEN(2)+TYPE(2)+HCKSUM+D(N)+DCKSUM
起始符0x01 115200 8N1
校验:异或取反
安装高2.2m 缓冲512B
消息类型
0x0E02
跌倒
0正常1跌倒
0x0E0E
高度
4B float距离m
0x0F09
有人
0无人1有人
0xFFFF
版本
固件
数据流跌倒判定
Init->UART4中断->状态机解析->radar_data_t->主循环。is_fall=1持续3帧(30ms)确认报警。2000ms无帧标记链路异常。离地高=安装高-雷达距。

## Slide 7
语音播报和4G云通信
MY1680语音
UART SCI2 9600 8N1
BUSY引脚 P413 延时350ms
SD卡存储 目录选曲
跌倒循环55/001和55/002
查询BusyStatus状态机
状态机:IDLE->REQ1->WAIT1->REQ2->WAIT2循环
ML307R 4G
UART SCI9 115200 LTE Cat.1
Init->InitNetwork->HttpPost(url,json)
JSON:{device,type,fall,human,height_m,temp}
失败重试30s超时 60s断线重连
OLED显示4G:OK/FAIL/TIMEOUT

## Slide 8
OLED显示和NTC测温
OLED 128x64 I2C 0x3C
布局4行x16列8x16:
行1:LD6002C Lk:OK T:25.3C
行2:Raw:1 Alm:ON
行3:Hum:yes Gnd:1.5m
行4:Frm:00123 R:1.5m
行5:4G:INIT OK
NTC测温ADC Ch3
10k@25C B=3950 12bit 3.3V
ADC->Vout->Rntc->Steinhart
T=1/(ln(Rntc/10k)/3950+1/298.15)-273.15
每500ms采集刷新OLED行1

## Slide 9
声光报警系统
P405 LED_405
常态:常态灭
跌倒:跌倒200ms闪烁
P202 LED_202
常态:常态亮
跌倒:跌倒200ms交替
P604 LED_604
常态:有人亮
跌倒:跌倒灭
蜂鸣器P415
开机滴一声100ms自检
正常静音
跌倒300ms周期通断
解除立即安静
MOS开关P606
MOSFET外部供电
10s导通-2s断开
默认导通10ms计时

## Slide 10
软件架构
初始化
LED/Buzzer/OLED
MY1680延时350ms
Radar UART4
NTC ADC
ML307R UART9
开机蜂鸣+语音
4G联网非阻塞
主循环10ms Tick
A雷达解析OLED刷新
B人员检测604LED
C跌倒声光报警联动
D温度500ms采集
E 4G云上报
F MOS 10s/2s
模块分层
应用
hal_entry/fall_alarm/radar_display
API
led/buzzer/oled/my1680/ml307r/ntc_temp/radar_uart
驱动
FSP HAL
硬件
MCU+外设

## Slide 11
跌倒报警状态机
FallAlarm判定
is_fall=1持续3帧active=true
解除falling_edge active=false
超时2s link_ok=false
语音云上报
语音:IDLE->REQ1->WAIT1->REQ2->WAIT2循环。云:上升沿触发POST,失败30s超时,60s检测。
时序
t+0:雷达检测
t+30ms:3帧确认激活
t+30ms:LED蜂鸣语音云
t+解除:全部停止
联动
跌倒->405/202 200ms交替+蜂鸣300ms+MY1680循环+ML307R上报。解除后202常亮其余停止。

## Slide 12
总结与展望
已完成
LD6002C雷达跌倒检测
OLED实时显示
MY1680语音播报
ML307R 4G云上报
NTC温度采集
三色LED蜂鸣器
MOS开关控制
扩展
云平台IoT Hub
OTA远程升级
Web监控面板
多传感器
RTOS FreeRTOS
低功耗电池
App推送
MMCare 让看护更智能更及时
Renesas RA6M5 / Keil MDK / FSP / C